## Раздел III. «Техническое задание»

Предметом гражданско-правового договора являются товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, в отношении которых устанавливаются условия допуска в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 года №126н, Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 года № 617.

Технические параметры, функциональные характеристики товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

| № п/п | ОКПД2; КТРУ | Наименование товара | Наименование показателя | Значения показателей | Обоснование отступления от КТРУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.99.53.130 | Программный- аппаратный комплекс по робототехнике | Описание | Компьютеризированная система для тренировки и проведения экспериментов для образования и повышения квалификации в области электротехники и электроники и цифровых технологий | – | Шт. | 1 |
|  |  |  | Назначение модуля контрольно-измерительный интерфейс | Модуль обеспечивает возможность работы учеников с фиксированной величиной напряжения, с регулируемыми величинами постоянного и переменного напряжения, системой гибкого выбора трехфазного тока, виртуальными приборами (ВП), источниками питания, генераторами сигналов и измерительными приборами, необходимыми для проведения экспериментов |  |  |  |
|  |  |  | Состав модуля контрольно-измерительного интерфейса | Встроенный микропроцессор, запоминающее устройство для хранения данных и измерений, сетевой кабель, виртуальные приборы (ВП) |  |  |  |
|  |  |  | Соединения модуля контрольно-измерительного интерфейса с персональным компьютером | USB-кабель, беспроводное |  |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение модуля контрольно-измерительного интерфейса | Активация ВП, управление реально подключенными лабораторными приборами, возможность объединения с модулями подключения экспериментальных карт |  |  |  |
|  |  |  | Назначение модуля для подключения макетных и экспериментальных плат | Для подключения экспериментальных или макетных плат к контрольно-измерительному интерфейсу |  |  |  |
|  |  |  | В составе модуля для подключения макетных и экспериментальных плат 96-ти полюсная контактная шина (гнездо) для подключения экспериментальной платы | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | В составе модуля для подключения макетных и экспериментальных плат 96-ти полюсная контактная шина (штекер) для подключения модуля к контрольно-измерительному интерфейсу или уже подключенному аналогичному модулю | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | В составе модуля для подключения макетных и экспериментальных плат 96-ти полюсная контактная шина (гнездо) для подключения дополнительного аналогичного модуля | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Назначение набор сопротивлений различных номиналов на печатной плате | Для измерения токов с помощью аналоговых входов контрольно-измерительного модуля |  |  |  |
|  |  |  | Количество разъемов на печатной плате | Не менее 24 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Состав разъемов | Не менее 2 шунт 1 Ом, не менее 2 шунт 10 Ом, не менее 2 шунт 100 Ом |  |  |  |
|  |  |  | Набор проводов и перемычек | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора проводов и перемычек | Не менее 8 измерительный проводов типа 1 (цвет: синий), не менее 4 измерительных проводов типа 2 (цвет: желтый), не менее 2 измерительных проводов типа 3 (цвет: черный), не менее 2 измерительных проводов типа 4 (цвет: желтый), не менее 2 измерительных проводов типа 5 (цвет: красный), не менее 2 измерительных проводов типа 6 (цвет: синий), не менее 2 измерительных проводов-адаптеров с 4 мм на 2 мм (цвет: белый), не менее 10 перемычек |  |  |  |
|  |  |  | Назначение макетных плат для экспериментов | Вставляется в модуль для подключения макетных и экспериментальных плат и создает систему для проведения экспериментов с соединенными проводами, монтажными узлами или с интегрированными схемами |  |  |  |
|  |  |  | Количество интегрированных схем макетной платы | Не менее 18 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие контактов | Никель |  |  |  |
|  |  |  | Назначение экспериментальной перфорированной платы для пользовательских проектов | Используется для упражнений по пайке. На перфорированной вставной панели могут быть смонтированы учащимися эксперименты по отдельным тематическим инженерным областям, прочно соединенные проводами |  |  |  |
|  |  |  | Соединение с модулем для подключения макетных и экспериментальных плат | Контактная шина |  |  |  |
|  |  |  | В составе экспериментальной перфорированной платы для пользовательских проектов | 96-ти полюсная контактная шина |  |  |  |
|  |  |  | Курс обучения | Экспериментальная карта с логическими элементами, экспериментальная карта с JK-триггером, программное обеспечение курса |  |  |  |
|  |  |  | Содержание курса | Базовые логические схемы, таблицы переходов, обозначение на схеме, логические функции и циклограммы логических элементов, Булева алгебра, экспериментальное подтверждение функций и законов Буля, логические элементы в технологии NAND и NOR, минимизация логических схем с помощью карт Карно, принцип работы триггера, исследование JK-триггера (статический и динамический входной сигнал, потактовый режим), исследование ИС счетчика, поиск ошибок |  |  |  |
|  |  |  | Состав комплекса | Не менее 1 модуля контроль-измерительного интерфейса, не менее 1 модуля для подключения макетных и экспериментальных плат, не менее 1 набор сопротивления различных номиналов на печатной плате, не менее 1 набор проводов и перемычек, не менее 2 макетных плат для экспериментов, не менее 1 экспериментальной перфорированной платы для пользовательских проектов, не менее 1 набор постоянный ток, не менее 1 набора переменный ток |  |  |  |

1. Требования к качеству и безопасности Товара:

1.1. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь копии сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии (в случае, если это требование об обязательном подтверждении качества для данной группы товаров, либо отдельного товара, установлено законодательством Российской Федерации); копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора или Минздравсоцразвития Российской Федерации (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида товара); санитарно-эпидемиологическое заключение Минздравсоцразвития Российской Федерации (в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной гигиенической сертификации).

1.2. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации), не прошедшим восстановление потребительских свойств, год выпуска товара – 2021 г.

1.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться технической, эксплуатационной документацией, инструкцией на русском языке.

2. Требования к упаковке и маркировке товара:

Товар должен быть упакован в заводских условиях. Товар должен быть в оригинальной не поврежденной упаковке производителя. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах. Не допускаются разрывы на упаковке, попадание влаги и прочие повреждения, влекущие за собой порчу Товара. Упаковка товара должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности, манипуляционные знаки. Информация о продукции, содержащаяся на упаковке, должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык.

3. Требования по передаче Заказчикам технических и иных документов при поставке товара:

Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счета/счет-фактуры, документы, подтверждающие качество товара, паспорта (руководства пользователей, инструкции) на каждое изделие, гарантийные талоны.

4. Требования к гарантии на поставляемый товар:

Срок гарантии Поставщика на поставленный товар равен сроку гарантии производителя и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товарной накладной. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с Товаром. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой товар на новый в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара. Расходы по возврату товара и его замене производятся за счет средств Поставщика и Заказчиком не возмещаются.

5. Требования к доставке Товара.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет